Technická specifikace

| Dodavatel |  |
| --- | --- |
| (pozn. uchazeč vyplní název nebo obchodní firmu, sídlo a IČ) |  |

TYP nabízeného ukazatele okamžité rychlosti: ………………………………………( 2 ks)

Zadavatel specifikoval základní technické vlastnosti dodávky. Všechny vyjmenované požadavky musí nabízený systém splňovat.

| Specifikace | Nabídka uchazeče |
| --- | --- |
| Ukazatel rychlosti musí splňovat následující kritéria: |  |
| Systém měření rychlosti |  |
| Detekce a rozpoznání SPZ/RZ |  |
| Informační panel s možností vlastního textu |  |
| Zobrazení rychlosti a SPZ/RZ |  |
| LTE modul |  |
| Záložní napájení |  |
| Rozměr min. 740x1000x140 mm |  |
| Konzole pro uchycení |  |
| Rozvaděč 230 V |  |
| GRPS modem |  |
| Nabíječ akumulátorů |  |
| Výpočetní technika |  |
| Montáž systému, včetně instalace databázového serveru vč. SW, funkční zkoušky |  |

# Poznámka pro uchazeče:

# Ve sloupci „Nabídka uchazeče“ uchazeč doplnění hodnoty ANO – NE, podle vlastností a funkcí nabízeného zařízení, přičemž kterákoliv doplněná hodnota NE nebo nevyplněná hodnota znamená nesplnění požadované specifikace a znamená nesplnění zadávacích podmínek.

# ________________________

# Razítko a podpis uchazeče

### Zařízení tvoří funkční celek, který obsahuje:

- měřič a ukazatel rychlosti

- širokoúhlou barevnou HDTV kameru

- inteligentní jednotku zpracovávat data lokálně (např. minipočítač s příslušenstvím)

- komunikační moduly

- možnost rozšíření o moduly represe (okamžité měření rychlosti, zákaz zastavení, stání, zákaz vjezdu nákladních vozidel atd.)

- rozvaděč s příslušenstvím - musí být dimenzovaný na připojení dalších externích kamer, případně meteostanice, certifikovaného měřiče rychlosti vozidel a případně do budoucna média konvertoru (optika) atd.

- napájecí část, kdy během provozu musí být možné

  - napájet zařízení přímo z venkovní sítě 24 hodin denně

  - možnost napájet zařízení z vnitřního zdroje - dobíjecího akumulátory (přes den zařízení napájí akumulátory, v noci se dobíjejí s dostatečnou kapacitou pro bezporuchoví chod zařízení)

- zařízení musí být uzpůsobeno pro instalaci na běžně používané sloupy veřejného osvětlení, sloupy elektrického vedení nízkého napětí, sloupy telefonního vedení a speciální sloupy a konzoly o průměru od cca 50 mm

- Specifikace celkového uspořádání

- Provozní teplota min.: -20 až + 50°C

- Provozní vlhkost min.: 10 - 90 %

- Umístění: venkovní prostory – musí odolávat dešti, sněhu, mrazu, větru apod.

- Napájení: 230V/50 Hz

- Soulad s předpisy: musí vyhovovat veškerým normám a dalším předpisům na elektrická zařízení instalovaná ve venkovním prostředí

- Zabezpečení: zařízení musí být vhodným způsobem zabezpečeno proti neoprávněnému sejmutí

- Další vlastnosti: odolnost proti vandalům (materiál skříně musí být z materiálů odolných proti mechanickému poškození)

- Typ měření: oboustranné (měří přijíždějící i odjíždějící vozidla)

- Rozsah měření: minimálně 2 - 240 km/h

- Dosah radarové jednotky: minimálně 150 m

- Přesnost krok měření pro statistiku: +/- 0,1 km/h

- Přesnost měření: +/- 1 km/h

- Počet, velikost a barva číslic, bližší specifikace LED diod: 2 znaky, výška znaku min 300 mm, barva červená

- Minimální zobrazovaná hodnota: vzdáleně softwarově nastavitelná

- Maximální zobrazovaná hodnota: 99 km/h, překročení zobrazovat blikáním a vhodnými zobrazenými znaky (např. 2 vykřičníky, XX, dvě pomlčky apod.)

- Nastavení povolené rychlosti: vzdáleně softwarově nastavitelné, nad tuto rychlost zobrazovaný údaj o rychlosti bliká

- Svítivost LED diod: úhlová čitelnost číslic

- Automatické nastavení svítivosti podle venkovního světla: minimálně 28 kroků

- Další požadavky: antireflexní úprava

- Požadavky na HDTV kameru přehledová

- barevná

- Rozlišení: nativních 1920×1080 pixelů

- Počet obrázků za sekundu (FPS): min 30

- Informační zobrazovací panel

  - Výška znaků: minimálně 100 mm

  - Počet znaků: matice s proměnlivým počtem znaků, znaky včetně české diakritiky, minimálně 10 znaků

  - Barva LED diod: červená, nebo žlutá

  - Svítivost LED diod: úhlová čitelnost číslic

  - Automatické nastavení svítivosti podle venkovního světla: minimálně 24 kroků

  - Různý zobrazovaný text, vzdáleně softwarově nastavitelný uživateli (např. obce nebo kraj) nebo správci systému (např. ZPOMALTE / POZOR NÁLEDÍ / POZOR DĚTI / POZOR NEHODA / registrační značku (RZ) vozidla atd.), pokud je součástí zařízení takováto funkcionalita

  - Možnost vzdáleného ovládání informativního zobrazovacího panelu pomocí scénářů, které si zadavatel nastaví na dodaném webovém portále

- zařízení ve vzdáleně nastavitelných intervalech odesílá do systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území města obrázky (videa) s nízkým rozlišením min. 320×180 bodů a max. 480×270 bodů.

- Nutným požadavkem je, aby PAM ve svém úložišti uchovával fotografie po dobu min. 14 dní a video po dobu min. 7 dní.

- zařízení musí být zabezpečeno proti zneužití dat z interního úložiště.

- zařízení musí být zabezpečeno proti přístupu k datům neoprávněnými osobami.

- zařízení musí monitorovat a zaznamenávat svůj stav a stav svých komponent.

- zařízení musí umožňovat vzdáleně nastavovat proměnné parametry.

- zařízení musí umožňovat na informačním panelu zobrazovat data zadaná uživatelem (starostou nebo jím pověřeným pracovníkem dotčeného města) ve webové aplikaci Centrálních informačních systémů pro zpracování dat a dále umožňovat zobrazovat automatická upozornění bez zásahu obsluhy: Zobrazení RZ vozidla jedoucího nad stanovený limit případně uživatelsky definované nápisy jako „ZPOMALTE“, POZOR DĚTI, POZOR ŠKOLA atd.